### Инструкция по установки цепей противоскольжения.

1. Достать цепи из упаковки, расстелить на ровном месте, расправить цепь, убедится в том, что звенья цепи не перекручены. 

2. Расстелить цепи перед передними либо задними колёсами. замки должны быть с внешней стороны машины. Оставшаяся часть цепи помещается с внешней стороны колеса.

3. Наехать на цепи колёсами. 

4. Оставшуюся большую часть цепи накинуть на колесо, расправляя звенья равномерно, при резине МТ стараясь укладывать между больших боковых грунтозацепов. 

5. Зацепить крючок цепи за крайнее звено внутренней обвязки цепи. 

6. Зацепить замок расположенный на внешней стороне за крайнее звено внешней обвязки. Застегнуть замок. 

7. Если цепь на колесе располагается свободно, расцепить замок, зацепить крючок внутренней стороны на 1, 2 или более звеньев, добиваясь равномерного распределения и максимального натяга цепи на колесе. 

В любых случаях перед началом движения цепи должны располагаться на колесе без провисаний и быть застёгнуты на максимально возможное звено замка.

- Вставить длинное плечо замка в звено цепи

- Перекинуть через него

- Защелкнуть за кольцо